Лампы бактерицидные СибЭСТ LTC 15Т8

| N п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сертификат Соответствия | Наличие |  |
| 2. | Декларации соответствия | Наличие |  |
| 3. | Металлический экран катода | Наличие |  |
| 4. | Содержание ртути в колбу лампы, не более | 4 мг. |  |
| 5. | Хранение ртути в лампе в твердом виде (амальгама) | Наличие |  |
| 6. | Заключение о бактерицидной эффективности бактерицидных ламп от ФГУН НИИ ДезинфектологииРоспотребнадзора | Наличие |  |
| 7. | Внутреннее покрытие колбы лампы, предотвращающее диффундирование ртути в стенки колбы | Наличие |  |
| 8. | Тип цоколя | G13 |  |
| 9. | Диаметр, мм | 25,7 |  |
| 10. | Общая длина, мм | 436±1,2 |  |
| 11. | Потребляемая мощность, Вт | 15 |  |
| 12. | Напряжение лампы, В | 49 |  |
| 13. | УФ-излучение, нм. | 253,7 |  |
| 14. | Ток лампы, А | 0,35 |  |
| 15. | Рабочее напряжение, В | 47 |  |
| 16. | Срок службы ламп, час. | 9000 |  |
| 17. | Излучение UV-C, Вт | 4,8 |  |
| 18. | Снижение бактерицидного потока после 9000 часов, % | 15 |  |
| 19. | Количество в упаковке, штук | 40 |  |
| 20. | Масса (одна лампа), гр. | 70 |  |
| 21. | Страна производитель | Венгрия |  |